## Slide 1: 公网打洞
1，为什么需要打洞
2，常见的打洞方式都有什么
3，各个打洞方式的区别

## Slide 2: 为什么需要打洞
1，ipv4地址限制，丰富的终端设备，所以需要扩展
2，NAT设备会根据策略转换ip包的源地址
3，由于设备和设备的网络环境不一样，因此不同的域中的设备不能直接通信，需要经过防火墙NAT等设备的协助

## Slide 3: 常见的打洞方式
1，NAT （Network Address Translation）设备类型
2,STUN (Simple Traversal of UDP over NATs)
3，UPNP (Universal Plug and Play)
4，TURN
5，ICE (Interactive Connectivity Establishment)
6，

## Slide 4: NAT
1,为了接入公网通常在接入公网的路由器上面会有NAT软件
2,NAT类型
  (1)全克隆( Full Clone) :没有限制
  (2)限制性克隆(Restricted Clone) :内部先发送，外部才能向内发送
  (3)端口限制性克隆( Port Restricted Clone)：先向外部发送，外部对应的ip和端口才能发过来发送
  (4)对称式NAT ( Symmetric NAT)：相同内部，不同外部，映射不同(无法打洞)
  https://www.cnblogs.com/my_life/articles/1908552.html

## Slide 5: NAT检测
1,存在性检测(发送的源地址，和回应内容里面地址是否相同)
2,类型检测

## Slide 6: STUN
1，部署STUN打洞服务器
2，rfc3489

## Slide 7: UPNP
1,不需要公网部署打洞服务器
2，网关需要支持upnp协议
3，upnp(Universal Plug and Play):常见的应用，智能家居等，如智能电视的投屏功能(dlna)
4，消息格式类似http，使用组播地址，支持发布订阅

## Slide 8: TURN
1，coturn
2，通常是先打洞，如果打洞不行，然后选择中继，TURN就是用来作为中继的，消息格式为STUN的扩展
3，需要搭建TURN服务器，而且TURN服务器的带宽要足够大

## Slide 9: ICE
1，ICE结合了STUN和TURN实现的一种通信方式
2，使用STUN和TURN综合判断是使用p2p，还是使用中继
3,candidate->pairs->checklist->vaild list->selected pairs
4,候选收集->交换候选信息->连通性检查->选中候选->开始通信

## Slide 10: 当前
1，没有使用打洞，信令和流没有实质的分离
2，linphone本身支持ICE，STUN等，没有启用